## Slide 1: Interface and Transaction Report Tran Huu Toan Date: 7/11/2019

## Slide 2
interface ifAes;
//input DUT
logic aes_cipher_en;
logic aes_decipher_en;
logic aes_chain_en;
logic [127:0] aes_data_in;
logic [127:0] aes_key;
logic [3:0] aes_mode;
logic [127:0] aes_init_vector;
logic [3:0] aes_segment_len;
//output DUT
logic [127:0] aes_data_out;
logic ready;
Endinterface: ifAes
Interface:

## Slide 3
class aes_Transaction extends uvm_sequence_item;
rand bit aes_cipher_en;
rand bit aes_chain_en;
rand bit [127:0] aes_data_in;
rand bit [127:0] aes_key;
rand bit [3:0] aes_mode;
rand bit [127:0] aes_init_vector;
rand bit [3:0] aes_segment_len;
rand bit [7:0] aes_blockDelay; // delay signal
logic [127:0] aes_data_out;
`uvm_object_utils_begin (aes_Transaction)
`uvm_field_int(aes_cipher_en, UVM_ALL_ON)
`uvm_field_int(aes_chain_en, UVM_ALL_ON)
`uvm_field_int(aes_data_in, UVM_ALL_ON)
`uvm_field_int(aes_key, UVM_ALL_ON)
`uvm_field_int(aes_mode, UVM_ALL_ON)
`uvm_field_int(aes_init_vector, UVM_ALL_ON)
`uvm_field_int(aes_segment_len, UVM_ALL_ON)
`uvm_field_int(aes_blockDelay, UVM_ALL_ON)
`uvm_field_int(aes_data_out, UVM_ALL_ON)
Transaction

## Slide 4
`uvm_object_utils_end
//Constructor
function new (string name = " aes_Transaction ");
super.new(name);
endfunction: new
endclass: aes_Transaction

## Slide 5
STT | Tên biến | Độ rộng | Mô tả | Sử dụng
1 | aes_cipher_en | 1 bit | Cho phép mã hoá/giải mã một khối tín hiệu (1 là mã hoá : 0 là giải mã). Tích cực trong 1 chu kì xung clock. | Điều khiển 2 tín hiệu aes_cipher_en và aes_dechiper_en ở Interface.
2 | aes_chain_en | 1 bit | Cho phép mã hóa/giải mã liên tục một chuỗi dữ liệu. Một chuỗi dữ liệu gồm nhiều khối dữ liệu. Tích cực trong suốt quá trình xử lý đa khối, một chuỗi dữ liệu đang được xử lý. Sử dụng kết hợp với cipher_en và decipher_en trong các chế độ CBC, CFB và OFB. | Điều khiển tín hiệu aes_chain_en ở Interface.
3 | aes_data_in | [127:0] | Khối dữ liệu cần mã hoá hoặc giải mã. | Điều khiển tín hiệu aes_data_in ở Interface.
4 | aes_key | [127:0] | Khoá mã dùng cho quá trình mã hoá hoặc giải mã. | Điều khiển tín hiệu aes_key ở Interface.
5 | aes_mode | [3:0] | Chế độ mã hóa: 0000 = ECB 0001 = CBC 0010 = CFB 0011 = OFB 0100 = CTR 0101 đến 1111 = Không sử dụng | Điều khiển tín hiệu aes_mode ở Interface.

## Slide 6
STT | Tên tín hiệu | Độ Rộng | Mô tả | Sử dụng
6 | aes_init_vector | [127:0] | Vector khởi tạo được dùng trong các chế độ CBC, CFB, OFB. Giá trị counter được dùng trong chế độ CTR. | Điều khiển tín hiệu aes_init_vector ở Interface.
7 | aes_segment_len | [3:0] | Số bit của một đoạn dữ liệu. Giá trị này dùng trong chế độ CFB, ứng với ký hiệu s trong tài liệu NIST 800-38A. | Điều khiển tín hiệu aes_segment_len ở Interface.
8 | aes_blockDelay | [7:0] | Điều khiển số chu kì delay giữa 2 lần mã hoá hoặc giải mã (tối thiểu 1 chu kì) | Để Driver tạo 1 khoảng delay sau mỗi lần mã hoá/giải mã. Sau đó mới thực hiện lần mã hoá/giải mã tiếp theo.
9 | aes_data_out | [127:0] | Khối dữ liệu đầu ra sau mỗi lần mã hóa/giải mã. Giá trị của tín hiệu này chỉ hợp lệ khi ready=1. | Điều khiển tín hiệu aes_data_out ở các thành phần mà có sử dụng tín hiệu này.